Odpowiedzi na pytania z dnia 20.03.2018 r.

Cześć nr 1 - Budynek Ośrodka Zdrowia we Wzdole Kolonii, Wzdół Kolonia Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn

Pytanie nr 1. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej objętej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 1

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w nawiązaniu do załączonej inwentaryzacji budowlanej przedstawiono poniżej:

| Nr pomieszczenia | Typ stolarki/ślusarki O – okno PCW, D – drzwi aluminiowe, BRAMA | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| PIWNICE |
| 0/2 | O | 1 |
| 0/4 | D | 1 |
| 0/5 | O | 2 |
| 0/6 | O | 3 |
| 0/7 | BRAMA O | 1 2 |
| 0/8 | O | 1 |
| 0/10 | O | 1 |
| 0/11 | O | 1 |
| 0/12 | O | 1 |
| 0/13 | O | 4 |
| 0/14 | O | 2 |
| PARTER |
| 1/1 | O D | 1 1 |
| Klatka schodowa | O D | 3 1 |

Uwagi:

Zmiana pozycji 36 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 6,5394 m2

Zmiana pozycji 37 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zmniejszyć o 51,4 m

Zmiana pozycji 38 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zmniejszyć o 51,4 m

Zmiana pozycji 39 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 6,5394 m2

Zmiana pozycji 40 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 0,8744 m2

Zmiana pozycji 41 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 1,365 m2

Pytanie nr 2. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych (tj. typ, znamionowa moc cieplna, sprawność, klasa efektywności energetycznej, znamionowa moc cieplna 50/300C, znamionowa moc cieplna 80/600C, wymiary, ciężar, pojemność wodna kotła, itp.) , które powinien spełniać kocioł olejowy objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 2

- typ : olejowy kocioł kondensacyjny

- moc cieplna : nie mniejsza niż 50 kW

- sprawność przy obciążeniu 100% Pn i śr. temp. wody 70 St.C : powyżej 95 %klasa efektywności energetycznej : A

- Pozostałe parametry nie podlegają uszczegółowieniu przez Zamawiającego, wielkość urządzenia należy dostosować do warunków w pomieszczeniu.

Pytanie nr 3. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych (tj. typ, moc grzewcza, moc zasilania pompy ciepła (średnia), współczynnik efektywności COP, zasilanie, wymiary, itp.), które powinna spełniać pompa objęta przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 3

- Typ: sprężarkowa powietrzna pompa ciepła typu powietrza/ woda

- Moc grzewcza: nie mniejsza niż 2,5 kW

- Współczynnik efektywności COP nie mniejszy niż 3,8

- Pozostałe parametry nie podlegają uszczegółowieniu przez Zamawiającego, wielkość urządzenia należy dostosować do warunków w pomieszczeniu.

Pytanie nr 4. Prosimy o zamieszczenie zestawienia rurociągów, grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie posiada zestawienia rurociągów oraz grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia. Kalkulacji kosztów należy dokonać na podstawie załączonych przedmiarów oraz inwentaryzacji budowlanej.

Pytanie nr 5. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych, które powinien spełniać licznik ciepła (tj. typ, zakres, wyposażenia, itp.) objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 5

Ultradźwiękowy, kompaktowy ciepłomierz, składający się z ultradźwiękowego przetwornika przepływu, pary czujników temperatury oraz przelicznika ze zintegrowanymi obwodami pomiaru temperatury, obliczania przepływu i energii. Dane techniczne:

- Wielkość: DN20

- Przepływ nominalny: 2,5 m3/h

- Przepływ maksymalny: 5 m3/h

- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

- Przyłącze gwintowane

- Zakres temp. przetwornika przepływu 5 do 130oC (krótkie przeciążenie do 150 oC)

- Czynnik: woda o pH 7 do 9,5

Cześć nr 1 - Budynek Szkoły Podstawowei we Wzdole Rządowym — Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn

Pytanie nr 6. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki drzwiowej objętej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 6

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w nawiązaniu do załączonej inwentaryzacji budowlanej przedstawiono poniżej:

| PARTER |
| --- |
| 0/8 | 145/210 – D AL | 1 |
| 0/10 | 185/200 – D AL | 1 |
| 0/13 | 198/208 – D AL | 1 |
| 0/18 | 87/205 – D AL | 1 |

Pytanie nr 7. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych (tj. typ, moc grzewcza, moc zasilania pompy ciepła (średnia), współczynnik efektywności COP, zasilanie, wymiary, itp.), które powinna spełniać pompa objęta przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 7

•	Typ: sprężarkowa gruntowa pompa ciepła typu solanka/ woda

•	Moc grzewcza: nie mniejsza niż 80 kW

•	Współczynnik efektywności COP nie mniejszy niż 4,8

•	Pozostałe parametry nie podlegają uszczegółowieniu przez Zamawiającego, wielkość urządzenia należy dostosować do warunków w pomieszczeniu.

Pytanie nr 8. Prosimy o zmieszczenie profilu geologicznego otworu badawczego dla projektowanych odwiertów.

Odpowiedź nr 8

Profil geologiczny otworu badawczego dla projektowanych odwiertów wraz z projektem robót geologicznych przedstawiamy w załączeniu.

Pytanie nr 9. Prosimy o zamieszczenie zestawienia rurociągów, grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie posiada zestawienia rurociągów oraz grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia. Kalkulacji kosztów należy dokonać na podstawie załączonych przedmiarów oraz inwentaryzacji budowlanej.

Pytanie nr 10. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych, które powinien spełniać licznik ciepła (tj. typ, zakres, wyposażenia, itp.) objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 10

Ultradźwiękowy, kompaktowy ciepłomierz, składający się z ultradźwiękowego przetwornika przepływu, pary czujników temperatury oraz przelicznika ze zintegrowanymi obwodami pomiaru temperatury, obliczania przepływu i energii. Dane techniczne:

- Wielkość: DN25

- Przepływ nominalny: 6 m3/h

- Przepływ maksymalny: 12 m3/h

- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

- Przyłącze gwintowane

- Zakres temp. przetwornika przepływu 5 do 130oC (krótkie przeciążenie do 150 oC)

- Czynnik: woda o pH 7 do 9,5

Część nr 2 - Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn

Pytanie nr 11. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej objętej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 11

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w nawiązaniu do załączonej inwentaryzacji budowlanej przedstawiono poniżej:

| Nr pomieszczenia | Typ stolarki/ślusarki O – okno PCW, D – drzwi aluminiowe, BRAMA | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| PIWNICE |
| -102A | O D | 1 1 |
| -104A | O | 1 |
| -105A | O | 1 |
| -106A | O | 3 |
| -107A | O | 1 |
| -111A | O | 3 |
| -112A | O | 4 |
| -113A | O | 2 |
| -101C | O | 3 |
| -106C | O | 3 |
| -109C | O | 1 |
| -110C | O | 3 |
| -111C | O | 1 |
| PARTER |
| 001B | D (drzwi z witryną wejściową) | 1 |
| 002A | O (drzwi z witryną) | 1 |
| 003B | D O | 1 1 |
| 004A | O (witryna) | 1 |
| 012A | D | 1 |
| 013C | D | 1 |
| PIĘTRO |
| 102B | O (drzwi z witryną) | 1 |

Uwagi:

Zmiana pozycji 45 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 0,594 m2

Zmiana pozycji 49 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 0,594 m2

Zmiana pozycji 51 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 0,594 m2

Pytanie nr 12. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych (tj. typ, znamionowa moc cieplna, sprawność, klasa efektywności energetycznej, znamionowa moc cieplna 50/300 C, znamionowa moc cieplna 80/600 C, wymiary, ciężar, pojemność wodna kotła, itp.) , które powinien spełniać kocioł olejowy objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 12

•	typ : olejowy kocioł kondensacyjny

•	moc cieplna : nie mniejsza niż 94 kW

•	sprawność przy obciążeniu 100% Pn i śr. temp. wody 70 St.C : powyżej 95 %

•	klasa efektywności energetycznej : A

•	Pozostałe parametry nie podlegają uszczegółowieniu przez Zamawiającego.

Pytanie nr 13. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych (tj. typ, moc grzewcza, moc zasilania pompy ciepła (średnia), współczynnik efektywności COP, zasilanie, wymiary, itp.), które powinna spełniać pompa objęta przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 13

•	Typ: sprężarkowa powietrzna pompa ciepła typu powietrza/ woda

•	Moc grzewcza: nie mniejsza niż 2,5 kW

•	Współczynnik efektywności COP nie mniejszy niż 3,8

•	Pozostałe parametry nie podlegają uszczegółowieniu przez Zamawiającego, wielkość urządzenia należy dostosować do warunków w pomieszczeniu.

Pytanie nr 14. Prosimy o zamieszczenie zestawienia rurociągów, grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający nie posiada zestawienia rurociągów oraz grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia. Kalkulacji kosztów należy dokonać na podstawie załączonych przedmiarów oraz inwentaryzacji budowlanej.

Pytanie nr 15. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych, które powinien spełniać licznik ciepła (tj. typ, zakres, wyposażenia, itp.) objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 15

Ultradźwiękowy, kompaktowy ciepłomierz, składający się z ultradźwiękowego przetwornika przepływu, pary czujników temperatury oraz przelicznika ze zintegrowanymi obwodami pomiaru temperatury, obliczania przepływu i energii. Dane techniczne:

- Wielkość: DN25

- Przepływ nominalny: 6 m3/h

- Przepływ maksymalny: 12 m3/h

- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

- Przyłącze gwintowane

- Zakres temp. przetwornika przepływu 5 do 130oC (krótkie przeciążenie do 150 oC)

- Czynnik: woda o pH 7 do 9,5

Cześć nr 3 - Budynek Ośrodka Zdrowia w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 5, 26-010 Bodzentyn

Pytanie nr 16. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej objętej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 16

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w nawiązaniu do załączonej inwentaryzacji budowlanej przedstawiono poniżej:

| Nr pomieszczenia | Typ stolarki/ślusarki O – okno PCW, D – drzwi aluminiowe, BRAMA | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| PIWNICE |
| -1/2 | O | 1 |
| -1/3 | O | 1 |
| -1/4 | O | 4 |
| -1/6 | O | 2 |
| -1/8 | O | 2 |
| -1/9 | BRAMA | 1 |
| -1/10 | O | 1 |
| -1/11 | O | 1 |
| -1/12 | O | 1 |
| PARTER |
| 1/1 | D | 1 |
| 1/2 | O O | 1 1 |
| 1/3 | O D | 3 1 |
| 1/4 | O | 1 |
| 1/5 | O | 1 |
| 1/9 | O | 1 |
| PIĘTRO |
| 2/1 | O | 3 |
| 2/14 | O O | 1 1 |

Uwagi:

Zmiana pozycji 31 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 1,92 m2

Zmiana pozycji 32 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 3,6 m

Zmiana pozycji 33 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 3,6 m

Zmiana pozycji 34 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 1,92 m2

Zmiana pozycji 35 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 1,92 m2

Pytanie nr 17. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych (tj. typ, moc grzewcza, moc zasilania pompy ciepła (średnia), współczynnik efektywności COP, zasilanie, wymiary, itp.), które powinna spełniać pompa objęta przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 17

•	Typ: sprężarkowa gruntowa pompa ciepła typu solanka/ woda

•	Moc grzewcza: nie mniejsza niż 25 kW

•	Współczynnik efektywności COP nie mniejszy niż 4,8

- Pozostałe parametry nie podlegają uszczegółowieniu przez Zamawiającego, wielkość urządzenia należy dostosować do warunków w pomieszczeniu.

Pytanie nr 18. Prosimy o zmieszczenie profilu geologicznego otworu badawczego dla projektowanych odwiertów.

Odpowiedź nr 18

Profil geologiczny otworu badawczego dla projektowanych odwiertów wraz z projektem robót geologicznych przedstawiamy w załączeniu.

Pytanie nr 19. Prosimy o zamieszczenie zestawienia rurociągów, grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie posiada zestawienia rurociągów oraz grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia. Kalkulacji kosztów należy dokonać na podstawie załączonych przedmiarów oraz inwentaryzacji budowlanej.

Pytanie nr 20. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych, które powinien spełniać licznik ciepła (tj. typ, zakres, wyposażenia, itp.) objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 20

Ultradźwiękowy, kompaktowy ciepłomierz, składający się z ultradźwiękowego przetwornika przepływu, pary czujników temperatury oraz przelicznika ze zintegrowanymi obwodami pomiaru temperatury, obliczania przepływu i energii. Dane techniczne:

- Wielkość: DN20

- Przepływ nominalny: 2,5 m3/h

- Przepływ maksymalny: 5 m3/h

- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

- Przyłącze gwintowane

- Zakres temp. przetwornika przepływu 5 do 130oC (krótkie przeciążenie do 150 oC)

- Czynnik: woda o pH 7 do 9,5

Cześć nr 3 - Budynek Szkoły Podstawowei w Psarach Starej Wsi, Psary - Stara Wieś 59, 26010 Bodzentyn

Pytanie nr 21. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej objętej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 21

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w nawiązaniu do załączonej inwentaryzacji budowlanej przedstawiono poniżej:

| Nr pomieszczenia | Typ stolarki/ślusarki O – okno PCW, D – drzwi aluminiowe, BRAMA | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| PARTER |
| 1/1 | D | 1 |
| 1/2 | D | 1 |
| 1/18 | D | 2 |

Pytanie nr 22. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych (tj. typ, znamionowa moc cieplna, sprawność, klasa efektywności energetycznej, znamionowa moc cieplna 50/300 C, znamionowa moc cieplna 80/600C, wymiary, ciężar, pojemność wodna kotła, itp.) , które powinien spełniać kocioł olejowy objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 22

•	typ : olejowy kocioł kondensacyjny

•	moc cieplna : nie mniejsza niż 94 kW

•	sprawność przy obciążeniu 100% Pn i śr. temp. wody 70 St.C : powyżej 95 %

•	klasa efektywności energetycznej : A

•	Pozostałe parametry nie podlegają uszczegółowieniu przez Zamawiającego, wielkość urządzenia należy dostosować do warunków w pomieszczeniu.

Pytanie nr 23. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych (tj. typ, moc grzewcza, moc zasilania pompy ciepła (średnia), współczynnik efektywności COP, zasilanie, wymiary, itp.), które powinna spełniać pompa objęta przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 23

•	Typ: sprężarkowa gruntowa pompa ciepła typu solanka/ woda

•	Moc grzewcza: nie mniejsza niż 25 kW

•	Współczynnik efektywności COP nie mniejszy niż 4,8

- Pozostałe parametry nie podlegają uszczegółowieniu przez Zamawiającego, wielkość urządzenia należy dostosować do warunków w pomieszczeniu.

Pytanie nr 24. Prosimy o zamieszczenie zestawienia rurociągów, grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie posiada zestawienia rurociągów oraz grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia. Kalkulacji kosztów należy dokonać na podstawie załączonych przedmiarów oraz inwentaryzacji budowlanej.

Pytanie nr 25. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych, które powinien spełniać licznik ciepła (tj. typ, zakres, wyposażenia, itp.) objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 25

Ultradźwiękowy, kompaktowy ciepłomierz, składający się z ultradźwiękowego przetwornika przepływu, pary czujników temperatury oraz przelicznika ze zintegrowanymi obwodami pomiaru temperatury, obliczania przepływu i energii. Dane techniczne:

- Wielkość: DN25

- Przepływ nominalny: 6 m3/h

- Przepływ maksymalny: 12 m3/h

- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

- Przyłącze gwintowane

- Zakres temp. przetwornika przepływu 5 do 130oC (krótkie przeciążenie do 150 oC)

- Czynnik: woda o pH 7 do 9,5

Część nr 4 - Budynek Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie, ul. Ogrodowa 11 26-010 Bodzentyn

Pytanie nr 26. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej objętej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 26

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w nawiązaniu do załączonej inwentaryzacji budowlanej przedstawiono poniżej:

| Nr pomieszczenia | Typ stolarki/ślusarki O – okno PCW, D – drzwi aluminiowe, BRAMA | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| PIWNICA |
| 1/2 | BRAMA | 1 |
| 1/3 | D | 1 |
| PARTER |
| 2/7 | D | 1 |
| 2/9 | D | 1 |
| 2/15 | D | 1 |
| 2/20 | O | 1 |
| 2/27 | D | 1 |
| PIĘTRO |
| 3/12 | O (witryna klatki schodowej) | 1 |

Uwagi:

Zmiana pozycji 44 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zmniejszyć o 71,9m

Zmiana pozycji 45 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zmniejszyć o 71,9m

Pytanie nr 27. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych (tj. typ, moc grzewcza, moc zasilania pompy ciepła (średnia), współczynnik efektywności COP, zasilanie, wymiary, itp.), które powinna spełniać pompa objęta przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 27

•	Typ: sprężarkowa gruntowa pompa ciepła typu solanka/ woda

•	Moc grzewcza: nie mniejsza niż 25 kW

•	Współczynnik efektywności COP nie mniejszy niż 4,8

- Pozostałe parametry nie podlegają uszczegółowieniu przez Zamawiającego, wielkość urządzenia należy dostosować do warunków w pomieszczeniu.

Pytanie nr 28. Prosimy o zamieszczenie zestawienia rurociągów, grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający nie posiada zestawienia rurociągów oraz grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia. Kalkulacji kosztów należy dokonać na podstawie załączonych przedmiarów oraz inwentaryzacji budowlanej.

Pytanie nr 29. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych, które powinien spełniać licznik ciepła (tj. typ, zakres, wyposażenia, itp.) objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 29

Ultradźwiękowy, kompaktowy ciepłomierz, składający się z ultradźwiękowego przetwornika przepływu, pary czujników temperatury oraz przelicznika ze zintegrowanymi obwodami pomiaru temperatury, obliczania przepływu i energii. Dane techniczne:

- Wielkość: DN20

- Przepływ nominalny: 2,5 m3/h

- Przepływ maksymalny: 5 m3/h

- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

- Przyłącze gwintowane

- Zakres temp. przetwornika przepływu 5 do 130oC (krótkie przeciążenie do 150 oC)

- Czynnik: woda o pH 7 do 9,5

Cześć nr 4 - Budynek Gminny w Bodzentynie, ul. Kielecka 83, 26 — 010 Bodzentyn

Pytanie nr 30. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej objętej przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 30

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w nawiązaniu do załączonej inwentaryzacji budowlanej przedstawiono poniżej:

| Nr pomieszczenia | Typ stolarki/ślusarki O – okno PCW, D – drzwi aluminiowe, BRAMA | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| PIWNICE |
| 1/1 | D | 1 |
| 1/2 | D | 1 |
| 1/2 | O | 1 |
| 1/3 | O | 1 |
| 1/8 | O | 1 |
| 1/9 | O | 1 |
| 1/9 | O | 1 |
| PARTER |
| 2/1 | O | 2 |
| 2/2 | O | 2 |
| 2/3 | O | 2 |
| 2/4 | D | 1 |
| 2/7 | O | 1 |
| 2/8 | O | 1 |
| PIĘTRO |
| 3/1 | Okno dachowe | 1 |
| 3/2 | O | 1 |
| 3/3 | Okno dachowe | 2 |
| 3/5 | O | 1 |
| 3/6 | Okno dachowe | 1 |
| 3/7 | O | 1 |
| 3/8 | O | 1 |
| 3/9 | O | 1 |
| 3/10 | O | 1 |
| 3/11 | O | 1 |

Zmiana pozycji 42 przedmiaru:

Wynikowo pozycje zwiększyć o 3,5406m2

Pytanie nr 31. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych (tj. typ, moc grzewcza, moc zasilania pompy ciepła (średnia), współczynnik efektywności COP, zasilanie, wymiary, itp.), które powinna spełniać pompa objęta przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 31

•	Typ: sprężarkowa gruntowa pompa ciepła typu solanka/ woda

•	Moc grzewcza: nie mniejsza niż 25 kW

•	Współczynnik efektywności COP nie mniejszy niż 4,8

- Pozostałe parametry nie podlegają uszczegółowieniu przez Zamawiającego, wielkość urządzenia należy dostosować do warunków w pomieszczeniu.

Pytanie nr 32. Prosimy o zamieszczenie zestawienia rurociągów, grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 32

Zamawiający nie posiada zestawienia rurociągów oraz grzejników wraz z armaturą objętą przedmiotem zamówienia. Kalkulacji kosztów należy dokonać na podstawie załączonych przedmiarów oraz inwentaryzacji budowlanej.

Pytanie nr 33. Prosimy o zamieszczenie minimalnych parametrów technicznych, które powinien spełniać licznik ciepła (tj. typ, zakres, wyposażenia, itp.) objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 33

Ultradźwiękowy, kompaktowy ciepłomierz, składający się z ultradźwiękowego przetwornika przepływu, pary czujników temperatury oraz przelicznika ze zintegrowanymi obwodami pomiaru temperatury, obliczania przepływu i energii. Dane techniczne:

- Wielkość: DN20

- Przepływ nominalny: 2,5 m3/h

- Przepływ maksymalny: 5 m3/h

- Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

- Przyłącze gwintowane

- Zakres temp. przetwornika przepływu 5 do 130oC (krótkie przeciążenie do 150 oC)

- Czynnik: woda o pH 7 do 9,5

# siwz

Pytanie nr 34. Prosimy o potwierdzenie, iż wymagana przez Zamawiającego gwarancja na urządzenia i wyroby gotowe jest zgodna z gwarancją producenta umieszczoną w kartach katalogowych.

Odpowiedź nr 34

Minimalny okres gwarancji jakiej zobowiązany jest udzielić Wykonawca to 36 miesięcy (Rozdz. V Pkt 2 SIWZ).

Pytanie nr 35. Zwracamy się o przedstawienie kompletnej dokumentacji technicznej lub szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia uwzgledniającej projektowane oczekiwania dla uzyskania określonego efektu końcowego Zamawiającego dla wykonania przedmiotu zamówienia wraz z określeniem i przedstawieniem wszystkich projektowych szczegółów celem właściwej wyceny, co umożliwi potencjalnym Wykonawcą przygotowanie ofert, które będą obejmować kompletne i zgodne z oczekiwaniem Inwestora elementy przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź nr 35

Zamawiający zamieścił jako załączniki do SIWZ całą dokumentację jaką posiada do dyspozycji. Roboty objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymagały decyzji o pozwoleniu na budowę, a co za tym idzie wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej nie było konieczne. Co więcej tylko na roboty wykonywane w Budynku Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi oraz w Budynkach: Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, Budynku Gminnym przy ul. Kieleckiej 83 oraz Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie wymagane było dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, ze względu na fakt iż objęcia tego terenu ochroną Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 36. Ze względu na zamieszczenie przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej załącznik nr 10 - wyłącznie Inwentaryzacji, STWiORB i planu BIOZ, prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie załączonych przedmiarów robót.

Odpowiedź nr 36

Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dostępną dokumentacją jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu, wskazanego w załączonych audytach efektywności energetycznych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu niezależnie od tego czy wynikają wprost z powyższych dokumentów.