Załącznik nr 2 – opis elementów

Lokalizacja - działka nr 220 obręb Dąbrowa Górna, jednostka ewidencyjna Bodzentyn- obszar wiejski

- Wiata – 1 szt.

Wiata o konstrukcji drewnianej o wymiarach zewnętrznych 5,00 m x 6,90 m. Wiata posadowiona na słupkach fundamentowych o wymiarach 0,4x0,4x0,8m składająca się z następujących elementów:

- słupy 16x16 cm,

- murłaty 16x16 cm

- belki poprzeczne 16x16 cm

- krokwie 8x16 cm

Całość konstrukcji pokryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci równym 300 pokrytym blachą stalową. Wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna klasy min. C27. Elementy konstrukcyjne przed wybudowaniem należy zabezpieczyć środkami grzyboochronnymi oraz środkami ognioochronnymi do stopnia niepalności.

W Załączniku nr 3 znajdują się rzuty i przekroje wiaty zaś w Zał. nr 1 przedmiar robót.

UWAGA! Zamawiający rezygnuje z orynnowania wiaty. Zaleca się aby wiata była o 0,6 m niższa niż jest to przedstawione na rysunkach dlatego też ofertę należy dostosować do obniżonej formy wiaty.

- Elementy placu zabaw

Na wszystkie elementy placów zabaw wymagane jest posiadanie certyfikatów z grupy PN-EN 1176:2009  lub innych, jeżeli będą wymagane.

Urządzenia będące przedmiotem zamówienia montowane będą na istniejącym podłożu trawiastym.

Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi nakładkami.

- Twierdza/sześcian w formie ścian z „pajęczyny” i przeplotni * - 1 szt.

Elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo lub ocynkowane. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą za pomocą łączników  aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.  Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub ocynkowane.

*Zdjęcie poglądowe

Wymagane wymiary:

- wysokość: nie mniej niż 2,00 m;

- szerokość: nie mniej niż 2,20 m;

- długość: nie mniej niż 2,20 m.

- Karuzela trójramienna* - 1 szt.

Elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo lub ocynkowane. Siedziska ogumowane

*Zdjęcie poglądowe

Wymagane wymiary:

- średnica 1,60-1,80 m

- wysokość: ok. 0,60 m

- Zjeżdżalnia* - 1 szt.

Elementy nośne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo lub ocynkowane. Ślizg stal nierdzewna. Bariery ochronne ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej  pokrytej filtrem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Trap ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej.

Wymagane wymiary:

Długość: nie mniej niż 3,70 m

Szerokość: nie mniej niż 1,00 m

Wysokość: ok. 2,00 m

*Zdjęcie poglądowe