Kosztorys ofertowy skrócony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | WODOCIĄG fi 160 na działkach 862 w obrębie 0008 LEŚNA STARA WIEŚ |  |  |  |  |
| 1 |  | Budowa sieci wodociągowej wg projektu pierwotnego |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.- wytyczenie + inwentaryzacja Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność = 1,00 | 0,48 | km | 0 |  |
| 2 | KNNR 1 0310-010-060 | Wykopy przy odkrywaniu istniejących kolizji - Wykopy kontrolne Charakterystyka Robót: analogia krotność = 1,00 | 50,00 | m3 | 0 |  |
| 3 | KNNR 1 0307-040-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV krotność = 1,00 | 192,80 | m3 | 0 |  |
| 4 | KNNR 1 0210-03010-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV krotność = 1,00 | 771,20 | m3 | 0 |  |
| 5 | KNNR 1 0313-010-050 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność = 1,00 | 964,00 | m2 | 0 |  |
| 6 | KNNR 1 0318-010-060 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III krotność = 1,00 | 214,06 | m3 | 0 |  |
| 7 | KNNR 1 0214-020-060 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV krotność = 1,00 | 896,57 | m3 | 0 |  |
| 8 | KNNR 1 0214-01 z.o.2.1-060 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)- zasypka piaskiem dowiezionym Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność = 1,00 | 50,00 | m3 | 0 |  |
| 9 | KNNR 1 0504-020-060 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III krotność = 1,00 | 50,00 | m3 | 0 |  |
| 10 | KNNR 1 0503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III ( odtworzenie rowów, terenu) Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność = 1,00 | 289,00 | m2 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 11 0501-050-060 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych krotność = 1,00 | 482,00 | m3 | 0 |  |
| 12 | KNNR 1 0609-010-040 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym. Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm krotność = 1,00 | 482,00 | m | 0 |  |
| 13 | KNNR 4 1009-070-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm krotność = 1,00 | 482,00 | m | 0 |  |
| 14 | KNNR 1 0603-010-149 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm krotność = 1,00 | 45,00 | r-g | 0 |  |
| 15 | KNNR 4 1010-07010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność = 1,00 | 6,00 | złącze | 0 |  |
| 16 | KNNR 4 1011-07010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - mufy elektrooporowe krotność = 1,00 | 9,00 | złącze | 0 |  |
| 17 | KNNR 4 1011-07010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - Łuki krotność = 1,00 | 6,00 | złącze | 0 |  |
| 18 | KNR 2-18 0112-04-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 150 mm Trójnik 150/80/150 krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 19 | KNNR 4 1014-040-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 150 mm trójnik 150/150/150 krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 20 | KNR 2-18 0305-0401-090 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 150 mm z obwodową uszczelnione ołowiem montowane sprzętem ręcznym krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 21 | KNNR 4 1119-010-090 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm krotność = 1,00 | 3,00 | kpl | 0 |  |
| 22 | KNR 2-18 0112-02-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm Króćce kołnierzowe FF 80mm L=500mm krotność = 1,00 | 6,00 | szt | 0 |  |
| 23 | KNR 2-19 0219-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność = 1,00 | 482,00 | m | 0 |  |
| 24 | KNR 2-18 0112-02-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm zwężka FR 150/80mm krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 25 | KNR 2-28 0315-02-090 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym krotność = 1,00 | 3,00 | kpl | 0 |  |
| 26 | KNNR 4 1408-010-060 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami krotność = 1,00 | 3,00 | m3 | 0 |  |
| 27 | KNNR 4 1606-020-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm krotność = 1,00 | 1,50 | próba | 0 |  |
| 28 | KNNR 4 1612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność = 1,00 | 3,00 | 200 m | 0 |  |
| 29 | KNNR 4 1611-010-002 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność = 1,00 | 3,00 | wagon | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Inne |  |  |  |  |
| 30 | KNNR 6 1301-030-060 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym krotność = 1,00 | 30,00 | m3 | 0 |  |
| 31 | -020 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |