Przedmiar robót

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr.......

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. WODOCIĄG fi 160 na działkach 862 w obrębie 0008 LEŚNA STARA WIEŚ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Budowa sieci wodociągowej wg projektu pierwotnego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty ziemne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.- wytyczenie + inwentaryzacja Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność= 1,00 | km | 0,48 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10310-010-060 | Wykopy przy odkrywaniu istniejących kolizji - Wykopy kontrolne Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |
| 1. |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10307-040-060 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV krotność= 1,00 | m3 | 192,80 |
| 1. | 1,0*2,0*482*0,2 |  | 192,80 |  |  |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-03010-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV krotność= 1,00 | m3 | 771,20 |
| 1. | 1,0*2,0*482*0,8 |  | 771,20 |  |  |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10313-010-050 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV krotność= 1,00 | m2 | 964,00 |
| 1. | 4*482 | 1 928,00 |  |  |  |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10318-010-060 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III krotność= 1,00 | m3 | 214,06 |
| 1. | =281,49-67,43 | 214,06 |  |  |  |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-020-060 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV krotność= 1,00 | m3 | 896,57 |
| 1. | 964-67,43 | 896,57 |  |  |  |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10214-01 z.o.2.1-060 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)- zasypka piaskiem dowiezionym Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10504-020-060 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III krotność= 1,00 | m3 | 50,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10503-050-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III ( odtworzenie rowów, terenu) Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność= 1,00 | m2 | 289,00 |
| 1. | 3,0*0,2*482 | 289,20 |  |  |  |
| 2. |  | 0,00 |  |  |  |

2. Roboty montażowe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 110501-050-060 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych krotność= 1,00 | m3 | 482,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10609-010-040 | Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym. Sączki ceramiczne o średnicach nominalnych 50-100 mm krotność= 1,00 | m | 482,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41009-070-040 | Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm krotność= 1,00 | m | 482,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10603-010-149 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm krotność= 1,00 | r-g | 45,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41010-07010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm metodą zgrzewania czołowego (przy użyciu agregatu prądotwórczego) krotność= 1,00 | złącze | 6,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-07010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - mufy elektrooporowe krotność= 1,00 | złącze | 9,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41011-07010-171 | Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 160 mm za pomocą kształtek elektrooporowych(przy użyciu agregatu prądotwórczego) - Łuki krotność= 1,00 | złącze | 6,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180112-04-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 150 mm Trójnik 150/80/150 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41014-040-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowych kołnierzowe o średnicy 150 mm trójnik 150/150/150 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180305-0401-090 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe o średnicy 150 mm z obwodową uszczelnione ołowiem montowane sprzętem ręcznym krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41119-010-090 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180112-02-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm Króćce kołnierzowe FF 80mm L=500mm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-190219-01-040 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność= 1,00 | m | 482,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-180112-02-020 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o średnicy nominalnej 80 mm zwężka FR 150/80mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-280315-02-090 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami zamocowanymi na słupku betonowym krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41408-010-060 | Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami krotność= 1,00 | m3 | 3,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41606-020-172 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm krotność= 1,00 | próba | 1,50 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41612-010-176 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność= 1,00 | 200 m | 3,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 41611-010-002 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność= 1,00 | wagon | 3,00 |

3. Inne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61301-030-060 | Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym krotność= 1,00 | m3 | 30,00 |
| 1. |  | 0,00 |  |  |  |
| 31 | wg nakładów rzeczowych -020 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Charakterystyka Robót: wycena indywidualna krotność= 1,00 | szt | 1,00 |